## Slide 1
硬盘技术研究
报告人：徐宇恒

## Slide 2
2
3
4
目 录 ONTENTS
机械硬盘物理结构
硬盘接口协议
SATA硬盘
新一代硬盘技术——SSD
1
C
2

## Slide 3
外部物理结构
3
硬盘主要由盘体、控制电路板和接口部件等组成，如图。

## Slide 4
外部物理结构
4
盘体是一个密封的腔体。硬盘的内部结构通常是指盘体的内部结构；控制电路板上主要有硬盘BIOS、硬盘缓存（即CACHE）和主控制芯片等单元，如图

## Slide 5
外部物理结构
5
硬盘接口包括电源插座、数据接口和主、从跳线

## Slide 6
逻辑结构
6
盘面号
磁道
柱面
扇区
簇

## Slide 7
2
3
4
目 录 ONTENTS
机械硬盘物理结构
硬盘接口协议
SATA硬盘
新一代硬盘技术——SSD
1
C
2

## Slide 8
硬盘接口协议类型
8
IDE硬盘：
IDE(Integrated Drive Electronics), 本意是指把控制器与盘体集成在一起的硬盘驱动器，是一种硬盘的传输接口, 有另一个名称叫做ATA（Advanced Technology Attachment），指的是相同的东西。
PATA即并行ATA硬盘接口，SATA即串行ATA硬盘接口。

## Slide 9
硬盘接口协议类型
9
PATA硬盘：
PATA硬盘叫做并行ATA硬盘(Parellel ATA)。为了限制其信号放大系统产生的高噪声，常采用高达5V的电压来传输正常信号，但是采用大电压导致生产成本上升，同时也不利于高速传输系统的设计和制造。由于数据是并列传输所以它的传输速率受到并行限制，故总体传输率最快能达到133MB/s。

## Slide 10
硬盘接口协议类型
10
SATA硬盘：
SATA（Serial ATA）口的硬盘又叫串口硬盘。SATA采用差分信号系统，该系统能有效将噪声滤除，因此SATA就不需要使用高电压传输去抑制噪声。在数据传输的过程中，数据线和信号线独立使用，并且传输的时钟频率保持独立，因此同以往的PATA相比，SATA的传输速率可以达到并行的30倍。

## Slide 11
硬盘接口协议类型
11
SAS硬盘：
SAS(Serial Attached SCSI)即串行连接SCSI，是新一代的SCSI技术。和现在流行的Serial ATA(SATA)硬盘相同，都是采用串行技术以获得更高的传输速度。SAS的接口技术可以向下兼容SATA。具体来说，二者的兼容性主要体现在物理层和协议层的兼容。
由于采用了串行线缆，不仅可以实现更长的连接距离，还能够提高抗干扰能力。

## Slide 12
硬盘接口协议类型
12
FC硬盘：
光纤通道的英文拼写是Fibre Channel，和SCIS接口一样光纤通道最初也不是为硬盘设计开发的接口技术，是专门为网络系统设计的。光纤通道硬盘是为提高多硬盘存储系统的速度和灵活性才开发的，它的出现大大提高了多硬盘系统的通信速度。它以点对点(或是交换)的配置方式在系统之间采用了光缆连接。
即, 硬盘本身是不具备FC接口的, 插硬盘的机柜上带有FC接口, 通过光纤与光纤交换机互联

## Slide 13
2
3
4
目 录 ONTENTS
机械硬盘物理结构
硬盘接口协议
SATA硬盘
新一代硬盘技术——SSD
1
C
2

## Slide 14
STAT协议
14
STAT接口：
SATA接口使用4根电缆传输数据，其结构图如图 3-1所示。Tx+、Tx-表示输出差分数据线，对应的，Rx+、Rx-表示输入差分数据线

## Slide 15
STAT协议
15
协议模型：
SATA接口协议借鉴TCP/IP模型，将SATA接口划分为四个层次来实现，包括物理层、链路层、传输层、应用层，其体系结构如图
物理层：
物理层采用全双工串行传输方式，主要功能是进行信号的串并及并串转化。物理层接收来自链路层的数据信息，将接收到的并行的数字逻辑信号转换为串行的差分物理信号，发送到主机端。

## Slide 16
STAT协议
16
协议模型：
SATA接口协议借鉴TCP/IP模型，将SATA接口划分为四个层次来实现，包括物理层、链路层、传输层、应用层，其体系结构如图
链路层：
链路层的主要功能是通过控制原语的传递来控制信息帧的整个传输过程，保证帧信息能够正确的发送与接收并能进行流量的控制，防止数据发送过快或接受过多。
1）接收来自物理层的信息，对信息帧进行编码、解码、校验和扰码，然后给传输层发送 SOF 原语，通知传输层接收数据，当数据发送完成后，给传输层发送EOF原语，通知传输层该帧传输完成。
2）接收来自传输层的信息，给接收的信息头封装上SOF原语和EOF原语，然后对信息帧进行编码、解码、校验、扰码，传送给物理层。

## Slide 17
STAT协议
17
协议模型：
SATA接口协议借鉴TCP/IP模型，将SATA接口划分为四个层次来实现，包括物理层、链路层、传输层、应用层，其体系结构如图
传输层：
传输层主要负责FIS帧信息结构的封装与解封。
1）传输层接收到来自应用层的数据传输操作请求后，将相关寄存器中信息按SATA协议规定的标准格式封装为FIS传递给链路层。当链路层正确接收完成后，能给传输层反馈成功完成本次传输的信号。
2）传输层接收到来自链路层的SOF信号后，能接收FIS信息帧，并能判断该FIS的类型，根据FIS类型，判断该FIS是否是有效的FIS。如果是则将该FIS中的命令和数据等按照SATA协议规定进行解析，映射到各个寄存器中，然后能通知应用层接收相应寄存器的值。如果该FIS无效，则丢弃。

## Slide 18
STAT协议
18
协议模型：
SATA接口协议借鉴TCP/IP模型，将SATA接口划分为四个层次来实现，包括物理层、链路层、传输层、应用层，其体系结构如图
应用层：
应用层能够进行接受来自主机端的命令，根据命令的要求将自身的信息发送给主机端，或是接收来自主机端的以PIO或DMA方式传输的数据,同时写入闪存中，也能从闪存中以PIO或DMA的方式读出数据，传送给主机端。
在应用层采用两个FIFO对数据进行缓冲，一个为读FIFO，一个为写FIFO。应用层能接收来自传输层的数据帧送入写FIFO中或将来自总线的数据保存在读FIFO中，然后通知传输层构造数据帧。

## Slide 19
STAT版本对比
19

## Slide 20
STAT与SCSI对比
20
SATA优点：
SATA比SCSI便宜。不管是驱动器还是硬件本身（比如控制器和数据线），都比SCSI要便宜很多。如果你不得不考虑建立服务器所需要的预算，那么这是非常吸引人的一点。大多数情况下，建立一个基于SATA的廉价磁盘冗余阵列比建立相同容量的SCSI阵列所需要的花费也少得多。举例来说，一个36 GB，每分钟10,000转的企业级SCSI驱动器需要花费175美金，而相同的花费可以购买一个容量为200 GB，每分钟7,200转的SATA驱动器。SATA提供了几乎可以和SCSI媲美的速度。在理想条件下，基于SATA的廉价磁盘冗余阵列的速度可以达到基于SCSI的阵列的速度的百分之九十至百分之九十五。而单一的SATA驱动器也差不多可以达到这个标准。从物理角度来说，SATA的管理更简便。SATA驱动器所使用的数据和电源连接设备比SCSI驱动器所使用的设备更轻便和更易于管理。

## Slide 21
STAT与SCSI对比
21
SCSI优点：
企业的SCSI驱动器所能承受的高使用强度是SATA驱动器所不能承受的。在数据分流量、机械错误和盘面错误等标准上，SATA驱动器与企业级SCSI驱动器相比，还存在一段差距。。SCSI使用了一种叫做“命令队列”的技术来最优化数据的存储，该技术能够允许控制器根据最佳的命令来执行和驱动器内数据相关的请求。对于服务器来说，在同一时刻会有很多不同的用户发出请求，如果磁盘驱动器不具有类似这种底层的能够处理很多并发需求的技术，那么磁盘驱动器就会变成系统性能的瓶颈，导致系统性能的下降。而SATA驱动器在这方面做得就不如SCSI驱动器好。
SATA技术把ATA/IDE技术对CPU的依赖完全继承了下来，使用CPU对数据传输进行管理，这样会提高CPU的占用率。而SCSI控制器依靠控制器本身的硬件设备对数据传输进行管理，这就意味着SCSI驱动器可以拥有更快更大的数据吞吐量。

## Slide 22
STAT与SCSI对比
22
适用场景：
SATA技术适用与简单的、单硬盘的服务器和桌面操作系统。
SCSI技术适用于企业级的服务器，对素的和稳定性要求更高的地方。

## Slide 23
2
3
4
目 录 ONTENTS
机械硬盘物理结构
硬盘接口协议
SATA硬盘
新一代硬盘技术——SSD
1
C
2

## Slide 24
SSD分类
24
基于DRAM：
基于DRAM的固态硬盘：采用DRAM作为存储介质，应用范围较窄。它仿效传统硬盘的设计，可被绝大部分操作系统的文件系统工具进行卷设置和管理，并提供工业标准的PCI和FC接口用于连接主机或者服务器。应用方式可分为SSD硬盘和SSD硬盘阵列两种。它是一种高性能的存储器，而且使用寿命很长，美中不足的是需要独立电源来保护数据安全。DRAM固态硬盘属于比较非主流的设备。
基于闪存：
基于闪存的固态硬盘（IDEFLASH DISK、Serial ATA Flash Disk）：采用FLASH芯片作为存储介质，这也是通常所说的SSD。它的外观可以被制作成多种模样，例如：笔记本硬盘、微硬盘、存储卡、U盘等样式。这种SSD固态硬盘最大的优点就是可以移动，而且数据保护不受电源控制，能适应于各种环境，适合于个人用户使用。 [1] 一般它擦写次数普遍为3000次左右

## Slide 25
闪存颗粒
25
闪存(Flash Memory)本质上是一种长寿命的非易失性(在断电情况下仍能保持所存储的数据信息)的存储器，数据删除不是以单个的字节为单位而是以固定的区块为单位。
在固态硬盘中，NAND闪存因其具有非易失性存储的特性，即断电后仍能保存数据，被大范围运用。

## Slide 26
NAND闪存分类
26
根据NAND闪存中电子单元密度的差异，又可以分为SLC（单层次存储单元）、MLC（双层存储单元）以及TLC(三层存储单元)，此三种存储单元在寿命以及造价上有着明显的区别。
SLC（单层式存储），单层电子结构，写入数据时电压变化区间小，寿命长，读写次数在10万次以上，造价高，多用于企业级高端产品。
MLC（多层式存储），使用高低电压的而不同构建的双层电子结构，寿命长，造价可接受，多用民用高端产品，读写次数在5000左右。
TLC（三层式存储），是MLC闪存延伸，TLC达到3bit/cell。存储密度最高，容量是MLC的1.5倍。 造价成本最低， 使命寿命低，读写次数在1000~2000左右，是当下主流厂商首选闪存颗粒。

## Slide 27
主控芯片
27
主控芯片其实也和CPU一样，是整个固态硬盘的核心器件，其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷，二则是承担了整个数据中转，连接闪存芯片和外部SATA接口。
不同的主控之间能力相差非常大，在数据处理能力、算法上，对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同，直接会导致固态硬盘产品在性能上产生很大的差距。

## Slide 28
相比于机械硬盘优点
28
读写速度快：固态硬盘不用磁头，寻道时间几乎为0。
抗震性：SSD固态硬盘内部不存在任何机械部件，这样即使在高速移动甚至伴随翻转倾斜的情况下也不会影响到正常使用。
无噪音：固态硬盘没有机械马达和风扇，工作时噪音值为0分贝。
工作温度范围：典型的硬盘驱动器只能在5到55摄氏度范围内工作。而大多数固态硬盘可在-10~70摄氏度工作。
重量：与常规1.8英寸硬盘相比，重量轻20-30克。

## Slide 29
发展
29
限制SSD发展的主要问题有三个：成本过高，产能过低，寿命短。
目前2D NAND的制程已经逼近物理特性的极限，各大厂商都在研制3D颗粒，三星和镁光已经成功量产，良品率稳步上升，解决闪存颗粒善能过低的现状指日可待。随着SSD固件算法的提升，新款SSD都能提供更少的不必要写入量。一款120G的固态硬盘，要写入120G的文件才算做一次P/E。普通用户正常使用，即使每天写入50G，平均2天完成一次P/E，3000个P/E能用20年。
国产内存发布，价格走低。

## Slide 30
THANK YOU FOR WATCHING